Amire a tervezéshez szükségünk van:

- Építészeti alaprajz, pontos méretekkel

- Függőleges rajz, metszetek

- Rétegrendek – falszerkezet, mennyezet, tető, ablak, padló

- Ha van, akkor helyszínrajz égtájakkal ellátva, ha nincs, akkor az építész rajzokon jelöljük.

- Gépészeti rajzok: vízellátás, csatornázás, központi fűtés, villamos tervek, minden olyan terv, mely kihatással lehet a légtechnikai vezetékek elhelyezésére, illetve amelyek előnyt élveznek a légtechnikával szemben

- Technológiai, gépészeti berendezések elhelyezkedés: bojler, kazán, villamos kapcsolószekrény, hőforrások

Kérdések:

- Épület jelenlegi készültségi foka: …………………..

- Épületben tartózkodók száma : …………………….

- Fűtési rendszer milyensége (ha nem kapunk fűtési rajzokat)

- Tető kialakítása milyen (lapos, ferde, zöld…stb.)

- A tető szigetelve van-e, vagy a födémen helyezkedik el a szigetelés (ez akkor érdekes, ha nincs rétegrend infón-k)

- A tetőt mivel burkolják – cserép, zsindely..stb

- A tetőteret tervezzük-e később beépíteni?

- Álmennyezetet terveznek-e kiépíteni? Ha igen, akkor milyen távolság van a födém és az álmennyezet között?

- Mekkora az egyes helységek belmagassága?

- Tervezünk-e beépíteni kandallót, illetve egyéb nyílt égésterű berendezést?

- Van-e fűtött gépészeti helységünk?

- Gépészeti helységbe be tudjuk-e telepíteni a készüléket? Ha nem, hova helyezhetjük el?

- Meglévő épületeknél az belső ajtókon van-e ajtórács, vagy küszöb nélküli ajtók vannak-e? (Ez fontos a megfelelő légáramlás miatt, az ajtók alatt 8-10mm résnek kell lenni, KIVÉVE: garázs és padlásfeljáró, melyeknek légtömören záródni kell

- Hol valósítható meg a frisslevegős légbeszívás? (Legjobb homlokzaton, min.500mm magasságban a felszín felett, tetőről NE, illetve nem szabad úttest, parkoló, földút, komposztáló…stb felől kiépíteni)

- Medencetér lesz-e. Ha igen, annak önálló szellőzést kell biztosítani.

- Az ügyfél teljesen, vagy félig automata rendszert szeretne-e kapni? Teljesen automata: érzékelők segítségével, külső beavatkozás nélkül, 100%-ban automatikusan működik, Félig automata: készüléket maximum egy beépíthető érzékelővel és programozás szerint működtetjük, automata kapcsolása csak program szerint illetve kézi kapcsolással vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítóval lehetséges.

Ezek az alapvető kérdések, melyekre mindenképpen választ kell kapnunk ahhoz, hogy a terveket elkészíthessük.

Válaszait köszönjük!